## Slide 1
SEGMENTASI
WARNA
MERAH
Studi Kasus pada Mobil, Apel,
dan Strawberry
PRESENTASI HASIL PRAKTIKUM
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna
2125640006 - D4 Teknik Elektronika
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Mata Kuliah
Pengolahan Citra
Tanggal
6 Mei 2026

## Slide 2
Agenda
01
Konsep Dasar
Segmentasi citra & threshold warna
02
Ruang Warna HSV
Perbedaan RGB vs HSV
03
Karakteristik Merah
Dua rentang Hue terpisah
04
Metodologi Pipeline
6-stage processing flow
05
Hasil Mobil
Dataset utama: 5 skenario
06
Hasil Apel & Strawberry
Generalisasi ke domain lain
07
Tantangan Nyata
False positive & solusinya
08
Kesimpulan
Insight utama
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
2 / 14

## Slide 3
01 • Konsep Dasar
Apa itu Segmentasi & Thresholding?
Segmentasi Citra
Proses membagi citra menjadi beberapa wilayah (region) yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu.
Karakteristik bisa berupa: warna, tekstur, intensitas
Tujuan: menyederhanakan analisis
Output: citra dengan objek terpisah dari latar
Aplikasi: deteksi objek, segmentasi medis, robotika
Thresholding Warna
Operasi titik yang memisahkan piksel berdasarkan rentang nilai warnanya.
Setiap piksel diuji: L ≤ p ≤ U
Lolos → 255 (putih); gagal → 0 (hitam)
Output: citra biner (mask)
Implementasi OpenCV: cv2.inRange()
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
3 / 14

## Slide 4
02 • Ruang Warna
Mengapa HSV, Bukan RGB?
RGB
3 kanal aditif (Red, Green, Blue)
Cocok untuk display, bukan analisis
Perubahan cahaya menggeser semua kanal
Threshold sulit didefinisikan (kotak 3D)
Tidak intuitif terhadap persepsi manusia
HSV ✓
Hue (warna), Saturation, Value
Hue terisolasi dari intensitas cahaya
Lebih tahan terhadap variasi pencahayaan
Threshold cukup pilih segmen Hue + S/V min
Mendekati persepsi visual manusia
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
4 / 14

## Slide 5
03 • Karakteristik Merah
Mengapa Butuh Dua Rentang Hue?
Skala Hue di OpenCV (0 - 179):
0
60
120
179
Rentang 1
Hue 0 – 10 → Merah "awal"
lower=(0,120,70), upper=(10,255,255)
Rentang 2
Hue 170 – 180 → Merah "akhir"
lower=(170,120,70), upper=(180,255,255)
⚡ Solusi: gabungkan dua mask menggunakan cv2.bitwise_or()
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
5 / 14

## Slide 6
04 • Metodologi
Pipeline Pengolahan Citra
1
Input
Baca citra BGR
cv2.imread()
2
Convert
BGR → HSV
cv2.cvtColor()
3
Threshold
2× cv2.inRange()
rentang Hue merah
4
Combine
cv2.bitwise_or()
gabung dua mask
5
Cleanup
MORPH_OPEN +
MORPH_CLOSE
6
Output
cv2.bitwise_and()
mask × citra asli
Mengapa Morphology penting?
MORPH_OPEN menghapus bercak kecil (noise/false positive). MORPH_CLOSE menutup lubang dalam objek (false negative). Dijalankan setelah penggabungan mask untuk hasil yang bersih.
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
6 / 14

## Slide 7
05 • Hasil Mobil
Skenario Default — Dataset Utama
INPUT
4 mobil Toyota: 2 merah, 1 putih, 1 kuning
MASK BINER
Putih = piksel teridentifikasi merah
HASIL
Hanya body mobil merah yang terlihat
Mobil putih dan kuning tidak terdeteksi — algoritma selektif terhadap warna target.
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
7 / 14

## Slide 8
05 • Hasil Mobil
Variasi Threshold: Tight vs Loose
TIGHT (S/V tinggi)
3.77%
↓ -5.39%
Body pecah-pecah, hanya highlight terjenuh yang lolos. False negative tinggi.
LOOSE (S/V rendah)
10.26%
↑ +1.10%
Body lebih utuh tetapi shadow & background ikut terdeteksi. False positive tinggi.
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
8 / 14

## Slide 9
05 • Hasil Mobil
Pengaruh Pencahayaan: Bright vs Dim
BRIGHT (V × 1.6)
9.55%
↑ +0.39%
Body sedikit washed-out tapi mask masih solid. Saturasi tetap masuk rentang.
DIM (V × 0.4)
3.58%
↓ -5.58%
Body hampir hilang. V_min=70 jadi bottleneck — banyak piksel jatuh di bawah ambang.
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
9 / 14

## Slide 10
06 • Dataset Tambahan
Eksperimen pada Citra Apel
INPUT
Apel kuning + apel merah
MASK
Hanya area merah lolos (41.88%)
HASIL
Apel kuning tertolak total
Selektivitas warna terbukti — apel kuning lolos saringan Hue 30°-60° tidak masuk rentang merah 0°-10° / 170°-180°.
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
10 / 14

## Slide 11
06 • Dataset Tambahan
Eksperimen pada Citra Strawberry
INPUT
Strawberry matang + mentah, latar daun hijau
MASK
3 strawberry merah ter-segmentasi (11.85%)
HASIL
Hijau & putih mentah tertolak
Skenario terburuk untuk algoritma: hijau dominan + multi-objek + warna yang sangat mirip → tetap berhasil!
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
11 / 14

## Slide 12
06 • Analisis
Perbandingan Lintas Dataset
Chart: Red Pixel Ratio (%) — 3 Dataset × 5 Skenario
| Default | Tight | Loose | Bright | Dim
Mobil | 9.16 | 3.77 | 10.26 | 9.55 | 3.58
Apel | 41.88 | 3.6 | 54.69 | 45.37 | 7.16
Strawberry | 11.85 | 7.96 | 12.81 | 12 | 6.86
Insight Kunci
Apel paling sensitif
Range 3.6% → 54.69%, karena banyak area merah (>40% frame).
Strawberry stabil
Range 6.86% → 12.81%, latar hijau tidak ikut lolos.
Trade-off konsisten
Tight = false negative; Loose = false positive di semua dataset.
Dim paling parah
V_min=70 jadi bottleneck — apel turun -34%, mobil -5.5%.
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
12 / 14

## Slide 13
07 • Tantangan
Mengapa False Positive & Cara Atasi
⚠ Masalah
Threshold warna hanya melihat HSV per piksel — tidak memahami bentuk atau konteks. Yang ikut lolos:
Rambu lalu lintas merah
Lampu rem mobil lain
Pakaian/helm merah pejalan kaki
Material bata, atap genteng
Refleksi merah pada kaca
Awan saat sunset
✓ Solusi (Non-DL)
Pendekatan klasik tanpa Deep Learning untuk Raspberry Pi:
Filter kontur (area + aspect ratio + solidity)
Kombinasi HSV + Lab (kanal a*)
Region of Interest (ROI) tetap
Background subtraction (untuk video)
White balance (Gray-World, Retinex)
Hough Circles untuk validasi roda
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna• PENS Teknik Elektronika • Pengolahan Citra 2026
13 / 14

## Slide 14
08 • Kesimpulan
Inti Pembelajaran
1
Segmentasi HSV dual-range Hue berhasil generalize ke 3 domain berbeda: mobil, apel, strawberry. Selektivitas warna terbukti.
2
Trade-off threshold konsisten: Tight = false negative; Loose = false positive. Default = kompromi optimal.
3
Pencahayaan redup (V × 0.4) berdampak paling besar — apel turun -34%, V_min=70 menjadi bottleneck.
4
Mitigasi false positive cukup dengan filter kontur, multi-color space, ROI, atau CLAHE — tanpa Deep Learning.
TERIMA
KASIH
Pertanyaan?
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna
D4 Teknik Elektronika • PENS
Pengolahan Citra • 2026